## Slide 1: Orvosi diagnosztikai eszközök fizikája
Készítette: Kucsora Ágnes

## Slide 2: Ultrahang
A hallható hang frekvenciatartományát meghaladó ( 20 kHz) rezgéseket nevezzük ultrahangnak.
Az orvosi diagnosztikában magas frekvenciájú (2-12 MHz) ultrahangot használnak, amelynek energiája, intenzitása alacsony.
Fordított arány áll fenn a frekvencia és az elérhető felbontás között: magas frekvencián jó a térbeli felbontás, de rosszabb a penetráció, alacsonyabb frekvencián vastagabb szövetréteg ábrázolható, de rosszabb felbontással.

## Slide 4
A vizsgálófejben lévő piezoelektromos kristályok elektromos áram hatására ultrahangimpulzusokat bocsátanak ki, a szövetekből visszavert ultrahanghullámokat ugyanezek a kristályok detektálják és alakítják át elektromos impulzussá.
Az ultrahangkép keletkezésében a visszaverődés (reflexio) a legfontosabb jelenség, a határfelületekről visszaérkező ultrahanghullámok hordozzák a diagnosztikai információt.
A határfelületeket alkotó szövetek akusztikus impedancia-különbsége határozza meg a reflektált ultrahang nagyságát.
Az ultrahang folyadékokban akadálytalanul, tömör, magas kollagén tartalmú szövetekben lassabban terjed és nagyobb arányban elnyelődik.
A lágyrész-levegő határfelületekről származó reflexiók miatt a gázok mögötti területek nem, vagy rosszul vizsgálhatóak.
Meszes képletek is nagy reflexiót okoznak, ezért mögöttük „tiszta hangárnyék” látható.
Az ultrahang intenzitása a szöveteken történő áthaladáskor csökken.
Ennek több oka van: elnyelődés, szóródás, az ultrahangnyaláb széttartása. Ezt a jelenséget az ultrahang vizsgálat során figyelembe vesszük, nagyobb szöveti vastagságnál alacsonyabb frekvenciájú vizsgálófejet használunk, a reflektált ultrahanghullámokat erősítik.

## Slide 5: 3D-s UH

## Slide 6: RTG
A röntgenfelvételeké készítésekor a testen áthaladó sugárzást detektálják, plédül fluoreszkáló ernyővel, vagy egy röntgenérzékeny fény-re érzékeny fotolemezzel/ röntgenfilmmel.
Az áthaladó sugárzás intenzitását az anyagban elnyelődőtt sugárzás mértékeke befolyásolja.
Minél több energia nyelőik el, annál kevesebb lép majd ki az anyag túloldalán

## Slide 10
Anatómiai tomográf, (CT, MR) amin a szervek láthatók jól
funkcionális, (SPECT, PET) amin egy radioaktív jelölőanyag “marker” látszik jól (Emisszió)
A két fajta tomográf (funkcionális és anatómiai) képét érdemes számítógéppel egymásra vetíteni.
Az anatómiai kép adja a „térképet”, a funkcionális kép pedig a kémiai aktivitást
Hevesy György, 1944 kémiai Nobel-díj

## Slide 11: CT
Röntgensugarat alkalmaz a CT (Compterized Tomography - Számítógépes Tomográfia, Kompjúter Tomográfia) illetve a CAT (Compterized Axial Tomography) eljárás is.
Ebben az esetben egy körben elforduló, több röntgencsőből és sok érzékelőből álló fej készít számos röntgenfelvételt, amelyeket egy bonyolult számítógépes rendszer egyesít értékelhető képpé.

## Slide 16: Digitális kivonatos angiográfia
Az angiográfia olyan röntgenvizsgálatot jelent, amely során a vizsgálni kÌvánt ereket jódoskontrasztanyaggal töltik fel.
Ezt akár röntgenátvilágÌtással, akár rántgenfelvétel segÌtségével értékelni lehet
Számítógép segítségével a kontrasztanyagot nem tartalmazó képet kivonják a felvételről és csak a feltöltött erek maradnak láthatók

## Slide 17: Radioaktív nyomjelzés
Az eddigi diagnosztikus eljárásokkal kóros folyamatot akkor lehet velük azonosítani, ha az már az érintett szerv szerkezetét is átalakította. Például megváltoztatta alakját, sűrűségét rugalmasságát, anyagi összetételét.
Ezzel szemben a radioizotópos leképezés minden esetben funkcionális információt nyújt, azt jelzi, ha az érintett szerv működése megváltozik.
A nukleáris medicinában radioaktív gyógyszeradagot (sugárgyógyszert, radiofarmakont) adnak be a betegnek, és a kijövő gammasugarak eloszlását speciális gamma kamerák észlelik.

## Slide 18: MRI
Az MRI (Magnetic Resonance Imaging - Mágneses Rezonanciás Képalkotás) csak a vízben található hidrogénre érzékeny, míg az NMR (Nuclear Magnetic Resonance - Magmágneses Rezonancia) a testben található összes hidrogénre.
Mindkettő ugyanazon fizikai elv, a mágneses rezonancia alapján működik, melynek során erős mágneses mezőben precessziót végző atomok vagy atommagok a beeső elektromágneses hullámokból energiát nyelnek el.
Az egyes atomok rendelkeznek mágneses tulajdonsággal, a mágneses dipólusok. Egy ilyen dipólust mágneses térbe helyezve arra forgatónyomaték hat mindaddig, amíg az be nem fordul a tér irányába.
Ha ebből az egyensúlyi helyzetből kitérítjük a dipólust, akkor az rezegni kezd (vagy 3D-ban precesszál). A rezgés frekvenciája arányos lesz az alkalmazott tér nagyságával (a visszatérítő erővel).
Ha a dipólus kitérését egy külső, periodikusan változó elektromágneses térrel hozzuk létre, akkor a legnagyobb kitérést éppen akkor kapjuk, amikor a gerjesztő tér frekvenciája megegyezik a dipólus saját szabad rezgésének frekvenciájával.

## Slide 21: PET- Pozitron Emissziós Tomográfia
Bizonyos szempontból hasonlít a CT-hez a pozitronemissziós tomográfia (PET).
Ennél a módszernél egy nem stabil izotóp bomlásakor kibocsátott pozitron egy elektronnal való találkozásakor kisugárzott gamma-fotonokat detektálják.
A pozitron egy antianyag-részecske, pontosan az elektron antirészecskéje.
Amikor egy részecske és annak antianyag-párja találkozik, akkor mindkét anyagi részecske megsemmisül, és két nagyenergiájú foton sugárzódik ki egymással ellentétes irányban

## Slide 22
A PET berendezés ezeknek a fotonoknak a számát méri.
A páciens szervezetébe olyan izotópot juttatnak, amely bomlásakor pozitront sugároz ki. Erre tipikus példa a fluor 18-as izotópja.
A fluoratomokat egy, a cukorral rokon vegyületben megkötött formában (fluoro-dezoxi-glukóz) adják a páciensnek.
Ez az anyag így a szervezet anyagcsere-folyamatait követve olyan helyekre jut el, ahová a cukor is eljutna.
A kibocsátott pozitronok száma és így a másodlagos folyamatban keletkező fotonok száma arányos a fluoratomok számával.
ha egy tomografikus intenzitástérképet vesznek fel, tér- és időbeli képet kaphatnak az anyagcsere-folyamatok lezajlásáról.

## Slide 23
Az MRI a tomográfiák közül talán a PET-hez van legközelebb, mivel itt is forrássűrűséget mérnek, de az MRI-nél az emittált fotonokat az energia szerint is analizálják, és ebből a forrás helyének egyik komponensét meg lehet határozni.
A másik két komponenst a gerjesztő forrás és detektor helyének pásztázásával térképezik fel. Tehát, ha mérik a gerjesztő elektromágneses hullámokból elnyelt energiát mint a frekvencia függvényét, akkor kapják a legnagyobb értéket, amikor a dipólus sajátrezgéseinek frekvenciáját elérik.
A gyakorlatban nem az abszorpciót mérnek, hanem az azzal arányos emissziót. Mivel a gerjesztő elektromágneses impulzus után a kis dipólusok az elnyelt energiát kisugározzák, ezt egy detektorral felfogják, és a jel nagyságát számítógépben tárolják.
A berendezés igen nagy erejű (a földi mágneses tér több 10.000-szerese) szupravezető mágneseket tartalmaz.
Az MRI előnye, hogy a detektált atomok (ami tipikusan hidrogén) környezete szintén befolyásolja lokális terével a precesszálási tulajdonságait, frekvenciáját, illetve az időbeli lecsengés sebességét, ezért szövetspecifikus információt biztosít.

## Slide 24: PET

## Slide 26: SPECT egyfoton-kibocsátásos, számítógépes metszeti képalkotás
gamma-sugarakat használó non-invazív, vagyis beavatkozást nem igényelő orvosi képalkotó eljárás.
A funkcionális képalkotó eljárások körébe tartozik, vagyis nem az anatómiai viszonyokat, hanem a szervek, szövetek különböző funkcionális jellemzőjét (pl. véráramlás, anyagcsere) jeleníti meg egy adott időintervallumban.
többféle szögből sokrétű kétdimenziós képeket készít az agyról, majd ezeket a kétdimenziós vetületeket számítógépes eljárással (tomográfiás rekonstrukció) alakítják háromdimenziós adathalmazzá.

## Slide 28
mellkasi CT felvételeket kiértékelő mesterséges intelligencia alkalmazásával segíti a daganatos megbetegedések korai felismerését.
A neurális hálózatok mélytanulási módszerén alapuló most fejlesztett új diagnosztikai eljárás hatékonyabb szűréssel segíti majd a radiológusok munkáját
nagyságrendekkel több CT kép kiértékelését teszi lehetővé
Már az 1950-es években is voltak mesterséges intelligencia alapú algoritmusok, amelyek az emberi intelligenciát igyekeztek lemásolni
A radiológia szempontjából az igazán nagy áttörést a mélytanulás (deep learning) hozta a 2010-es években, amely az úgynevezett neurális hálókra épül, amelyekre jellemző a sok kapcsolódás és a többrétegű szerkezet.
Az alkalmazás képes elkülöníteni egymástól a daganatos és egészséges eseteket, képes detektálni, hogy hol található ez a tumor, és a tumor térfogatát is képes figyelemmel követni, tehát mintegy tumor-tracking funkcióra is alkalmas lehet.

## Slide 31
A szoftver tulajdonképpen előre bejelöli a tüdőről készített képeken a 3-4 milliméteres tumorokat vagy tumorgyanús elváltozásokat.
Majd kiértékeli azok térfogatát, jellemzőit, összeveti az esetleges előzményekkel.
A mesterséges intelligencia nem fárad el, jóval hatékonyabb, mint az emberi szem és óriási támogatást biztosít a tüdőfelvételt leletező radiológusnak.
Ezzel az eljárással minden eddiginél hatékonyabbá tehető a tüdőrák szűrése és ezzel a betegek élete megmenthető.

## Slide 32: Száloptikás vizsgálatok, műtétek
Endoszkópiák (fiberoszkópiák)
Endoszkópos műtétek

## Slide 36: Kapszulaendoszkópia

## Slide 37: Robotvezérelt műtétek
Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) urológiai klinikáján végeztek robotasszisztált vesekő-eltávolítást – írja az MTI az egyetem közleménye alapján.
Az egyetem szakemberei a napokban hat sikeres operációt végeztek a francia fejlesztésű ILY robot vezérelt ureterorenoszkópiával.
Az operációt végző orvosnak nem kell fognia az endoszkópos eszközt, csak a robot mozgását kell vezérelnie, így a szakember a hosszabb műtéteknél nem fárad el, jobban tud koncentrálni.

## Slide 39: Da Vinchi robot
A da Vinci sebészeti rendszer, jelentős technikai előnyt kínál a laparoszkópos sebészeti eljáráshoz képest. A robotasszisztált radikális prosztatektomia széles körben történő elfogadása tette lehetővé az urológusok számára más, komplexebb műtétek elvégzését, szignifikánsan csökkentve a műtéti morbiditást.
Robotsebészetre azok az eljárások ideálisak, amelyek mikro-sebészeti pontosságot és fejlett rekonstrukciós képességet igényelnek. A 3D-s video rendszer, mélységi percepciót, HD látásmódot és erősen felnagyított, nagy felbontású képet biztosít, amely virtuálisan kiterjeszti a sebész szemét és kezét a páciens testében.
A robotasszisztált rendszer nemcsak kevésbé invazív, de pontosabb is, csakúgy, mint a mikro-sebészet, a hagyományos vagy laparoszkópos sebészeti eljárásokhoz képest. A hozzáadott vizualitás hatékonyabb kihasználásához a sebésznek az eszközök precízebb működésére van szüksége.

## Slide 43: Felhasznált irodalom
http://home.mit.bme.hu/~hadhazi/Oktatas/OKD21/Bev.pdf
http://tamop.etk.pte.hu/tamop412A/tananyag/az_orvosi_kepalkotas_fizikaja/az_orvosi_kepalkotas_fizikaja.pdf
https://www.elftsv.hu/svonline/docs/V11i2/Sar_V11i2.pdf
https://nuklearis.hu/sites/default/files/nukleon/6_4_150_Nagy_1.pdf
http://atomfizika.elte.hu/akos/orak/modfizszem/2016pdf/nagym.pdf
http://tamop.etk.pte.hu/tamop412A/tananyag/az_orvosi_kepalkotas_fizikaja/az_orvosi_kepalkotas_fizikaja.pdf
https://mppt.hu/magazin/pdf/xx-evfolyam-3-szam/2018_09_kajary_honlapra.pdf

## Slide 44
https://mppt.hu/magazin/pdf/xx-evfolyam-3-szam/2018_09_kajary_honlapra.pdf
https://docplayer.hu/20277747-Pozitron-emisszios-tomograf-pet-mire-valo-es-hogyan-mukodik.html
http://midra.uni-miskolc.hu/document/25925/21232.pdf
http://www.biofizika.aok.pte.hu/data/2019/0327/042/Ultrahang%20handout.pdf
https://semmelweis.hu/hirek/2022/10/07/mesterseges-intelligencia-segiti-a-tudorak-hatekonyabb-szureset/